## Slide 1: Vedení elektrického proudu v plynech
Výboje v plynech
Jana Klapková © 2011

## Slide 2: Ionizace plynu
Nutnou podmínkou pro vznik elektrického proudu v plynech je kromě zdroje elektrického napětí i přítomnost volných nosičů náboje v plynu.
Volnými částicemi s nábojem v plynech mohou být volné elektrony a ionty, které vznikají ionizací plynu.
Ionizace plynu - některé molekuly neutrálního plynu se rozštěpí na volné elektrony a kladné ionty.
Ionizátor (ionizační činidlo) je prostředek, který vyvolává ionizaci. Je to každý zdroj energie, který poskytuje elektronům v atomech nebo molekulách energii potřebnou na jejich uvolnění
Jana Klapková © 2011

## Slide 3: Ionizátor (Ionizační činidlo)
Jana Klapková © 2011
Ionizátorem může být:
- vysoká teplota (plamen svíčky, oheň,…)
- působení ultrafialového záření (Slunce, ultrafialové lampy,…)
- působení rentgenového záření (rentgenová lampa)
- působení radioaktivního záření (zdroje radioaktivného záření)
Pokud výše uvedené vlivy přestanou působit, dochází k rekombinaci (elektrony se navazují na ionty, vznikají neutrální molekuly) a plyn se stává opět nevodivým.

## Slide 4: výboje
Podle podmínek, za nichž plynem prochází proud, rozlišujeme:
nesamostatný výboj
Ionizace plynu je vyvolána vnějším působením (ionizátorem), jestliže působení zanikne, zanikne i výboj v plynu
samostatný výboj
Udrží se i bez vnějšího působení, dochází k ionizaci nárazem
Ionizace nárazem: Pokud se ionty pohybují v prostředí s neutrálními molekulami, narážejí do nich, předají jim energii pro odtržení elektronů a dochází k ionizaci dalších molekul
Jana Klapková © 2011

## Slide 5: výboje
Vysoce ionizovaný plyn v samostatném výboji se nazývá plasma.
Plasmová koule:
http://fyzika.jreichl.com/main.article/video/283-samostatny-vyboj-v-plynu-za-atmosferickeho-a-za-snizeneho-tlaku?file=e_plazma.wmv
Plasmová koule a zářivka
http://fyzika.jreichl.com/main.article/video/283-samostatny-vyboj-v-plynu-za-atmosferickeho-a-za-snizeneho-tlaku?file=e_plazma_zarivka.wmv

## Slide 6: Samostatné výboje v plynu
Podle velikosti tlaku, při které probíhá výboj v plynu, rozlišujeme:
Výboje za atmosferického tlaku Probíhají při normálním tlaku (tj. okolo 100kPa neboli 1000hPa) Patří sem: jiskrový výboj
obloukový výboj
blesk
výboje za sníženého tlaku Ve zředěném plynu vzniká samostaný výboj při nižším napětí než za normálního tlaku Patří sem: zářivky výbojky
Jana Klapková © 2011

## Slide 7: Jiskrový výboj
Jana Klapková © 2011
Vzniká při nižším napětí, při malé vzdálenosti elektrod
Představují ztráty na rozvodech elektrické energie, snažíme se je omezit tak, že se dráty dokonale izolují od stožárů
Koróna – vzniká kolem kovových hrotů ve výškách za příhodných podmínek, kolem drátů, skalních útesů apod

## Slide 8: Jiskrový výboj
Jana Klapková © 2011
Svíčky v motorech automobilů
Jiskra na plynovém sporáku
Blesk
Nutnost izolátorů na stožárech rozvodů vysokého napětí
zapalovače

## Slide 9: Obloukový výboj
Jana Klapková © 2011
Lze vytvořit mezi dvěma uhlíkovými elektrodami při malém napětí při dotyku se elektrody rozžhaví a po následujícím oddálení (několik mm) se mezi elektrodami vytvoří výboj a plynem přitom prochází veliký proud, dochází k další ionizaci a výboj se udrží i při nižším napětí

## Slide 10: Obloukový výboj
Jana Klapková © 2011
Využití:
Obloukové svařování
Obloukové lampy
(František Křižík)

## Slide 11: blesk
Jana Klapková © 2011
Mohutný jiskrový výboj, který trvá jen krátký okamžik vzniká mezi částmi mraku, mezi mraky a zemí, v laboratorních podmínkách mezi elektrodami

## Slide 12: blesk
Jana Klapková © 2011
Mezi oblaky a zemí se vytvoří rozdíl potenciálů (= elektrické napětí, řádově až jednotky GV) díky pohybu mraků a vzdušných proudů, tento rozdíl potenciálů se za příhodných podmínek vyrovnává prostřednictvím blesků
Na okamžik vzniká proud až 100 000 A.

## Slide 13: zářivky
Jana Klapková © 2011
Skleněné trubice, opatřené luminiscenční vrstvou, jsou naplněny rtuťovými parami o nízkém tlaku.
Při výboji v tomto plynu vzniká ultrafialové záření, které dopadem na luminiscenční vrstvu, způsobí vznik viditelného světla.

## Slide 14: zářivky
Jana Klapková © 2011
Pro „zažehnutí“ výboje se používá vyšší napětí (startér), k udržení výboje stačí malé napětí. Zářivky spotřebují méně energie ke svému provozu než klasické žárovky při stejném světelném výkonu.

## Slide 15: Výbojky a reklamní trubice
Jana Klapková © 2011
Ve skleněných trubicích mohou být různé plyny, vždy bývají za sníženého tlaku. Podle druhu použitého plynu trubice vydávají světlo různých barev.

## Slide 16: Výbojky a reklamní trubice
Jana Klapková © 2011
K osvětlení ulic se např. používají sodíkové výbojky (náplní jsou sodíkové páry), různě se tvarují trubice reklamních nápisů (nápní bývá nejen neon, ale i ostatní vzácné plyny) - neony, v autech xenonové výbojky, v stolních lampách „halogenky“ neboli halogenové výbojky atd.