## Slide 1: Generátor střídavého proudu

## Slide 2
K primárním zdrojům elektrické energie řadíme uhlí, ropu, zemní plyn, vodu v přehradách a také jaderné palivo. Přeměna energie primárních zdrojů se uskutečňuje v elektrárnách. Zde pracují generátory střídavého napětí – alternátory. V energetice se využívá střídavé napětí o frekvenci 50 Hz, které se rozvádí do míst spotřeby pomocí rozvodné elektrické sítě.
V souvislosti s výrobou elektrické energie se je třeba zamyslet nad vlivem této výroby na životní prostředí (tepelné, vodní a jaderné elektrárny). Proto se hledají alternativní zdroje energie založené na využití sluneční a geotermální energie…

## Slide 3
Princip činnosti generátoru střídavého proudu je založen na otáčení vodivé smyčky v magnetickém poli (viz. kapitola Magnetický indukční tok). Alternátor používaný v elektrárnách je upraven tak, že otáčivý pohyb koná elektromagnet, který tvoří rotor alternátoru. Střídavé napětí se indukuje v soustavě cívek ve statoru (snazší odběr proudu z cívek, které jsou v klidu).
V elektrárnách je zdrojem proudu trojfázový alternátor (viz obr.). Tvoří ho tři cívky, jejichž osy svírají navzájem úhly 120°.

## Slide 5
Uprostřed mezi cívkami se otáčí magnet a v cívkách se indukují střídavá napětí o stejných amplitudách Um a jsou navzájem posunuta o 1/3 periody. Platí pro ně rovnice:

## Slide 6
Trojfázové alternátory jsou konstruovány na velký výkon, a proto jsou charakteristické mohutnou konstrukcí. Stator je tvořen pláštěm, který je pevně přišroubován k nosné plošině generátoru (musí odolávat velkému momentu síly). Jádro statoru je složeno z tenkých izolovaných plechů a v jeho drážkách je uloženo vinutí cívek.

## Slide 7
Rotor alternátoru je silný elektromagnet, uložený na ocelové ose ve středu alternátoru. Na obvodu rotoru jsou vyfrézovány drážky, do nichž je vloženo budící vinutí. Tímto vinutím prochází proud z generátoru stejnosměrného napětí (dynama), který je umístěn na společné ose a nazývá se budič.
Rotory alternátorů jsou konstruovány na frekvenci 3 000 otáček za minutu. Tomu odpovídá frekvence střídavého napětí 50 Hz. V elektrárnách je alternátor obvykle spojen s hřídelí hnací turbíny. Celé soustrojí se pak označuje názvem turboalternátor.

## Slide 9
ZDROJ OBRÁZKŮ: INTERNET (ALDEBARAN.CZ)
LITERATURA: Lepil Oldřich, Šedivý Přemysl: Fyzika pro gymnázia: Elektřina a magnetismus. 5. vyd. Praha: Prometheus, 2002.